# MUZEUM  ROLNICTWA  IM.  KS.  KRZYSZTOFA KLUKA

UL. PAŁACOWA 5, 18-230 CIECHANOWIEC

www.muzeumrolnictwa.pl                                                                                                                                                                               e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. (86) 27 71 328, fax (86) 27 73 857

Ciechanowiec, 22.09.2023 r.

AD/380/12/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 130 000 złotych
 na „Dostawa systemu klucza generalnego tzw. MASTER KEY”

- ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5

18-230 Ciechanowiec

NIP: 722 – 11 – 59 - 642

e - mail: info@muzeumrolnictwa.pl

tel. + 48 (86) 2-771-328

fax. + 48 (86) 2-773-857

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu klucza generalnego tzw. Master Key w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera (załącznik nr 2) do niniejszego zapytania ofertowego.

- Celem niniejszego postępowania jest zakup systemu klucza generalnego określonego w załączniku nr 2 jakości i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, które mogłoby doprowadzić do wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się że w jakimkolwiek miejscu w zapytaniu ofertowym oraz w jego załącznikach występują takie wskazania, należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń podanych w/w załączniku.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01 grudnia 2023 r. Wskazanie konkretnej daty zakończenia umowy obwarowane jest koniecznością rozliczenia zamówienia z instytucją finansującą.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1).

- Formularz oferty należy wypełnić w języku polskim, na maszynie, w komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty – karty katalogowej oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane 
i złączone w  sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć: drogą elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl. w terminie 
do dnia 29.09.2023 r. do godz. 1100 (data wpływu).

- Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest określić cenę dla przedmiotu zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

- Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Płatność za przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez obie strony końcowym protokołem odbioru.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18 – 230 Ciechanowiec,

- faxem na numer: (086) 277 38 57,

- droga elektroniczną na adres: info@muzeumrolnictwa.pl.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest Pan Sławomir Uszyński  – nr tel. (086) 277 13 28.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie 
o wyniku postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni od daty terminu końcowego składania ofert.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Dane Wykonawcy:

- Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel.: ………………………………….  e-mail:…………………………………………….

NIP/PESEL:  ………………………………………

OFERTA

złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 na „Dostawa systemu klucza generalnego tzw. MASTER KEY”

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i w terminie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę:

Cena netto………………………………………zł (słownie:………………………………………………………………..)

Stawka VAT (jeśli dotyczy): ………… % w wysokości……………………zł

Cena brutto:  ……………...…………………..zł (słownie:……………………………………………………………….)

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia do dnia 01 grudnia 2023 r.

- Oświadczam, że posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie 
z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczam, że w cenie mojej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane  
z realizacją zamówienia.

- Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…….…………………………….                                                                        ………………………………..

(miejscowość, data)					                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## WYMAGANIA MINMALNE – SYSTEM KLUCZA MASTER KEY

System musi posiadać możliwość współpracy różnych typów zamknięć funkcjonujących w ramach tego samego systemu klucza, tj. wkładek dwustronnych (standardowych lub z gałką), wkładek jednostronnych, kłódek, zamknięć przemysłowych do szaf i obudów, tub depozytowych oraz zamków meblowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla poprawy bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia np. pożaru konieczne jest, aby użycie jednego klucza (master) spowodowało otworzenie absolutnie wszystkich zamknięć (kłódek, wkładek, zamków w gablotach) w celu bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w muzeum oraz zbiorów muzealnych.

Elektromechaniczne komponenty systemu muszą posiadać dokumenty świadczące o przejściu badań na zgodność ze standardami EMC (wg PN-EN 16000-6-3:2008 oraz PN-EN 16000-6-2:2008) oraz ESD (wg PN-EN 16000-4-2:2011).

KLUCZE

Wymagania odnośnie kluczy używanych w systemie:

- klucze wyposażone w części mechaniczną i elektroniczną;

- klucze zabezpieczone (kodowane) podwójnie, tj. poprzez nacięcia na części mechanicznej klucza i programowanie części elektronicznej;

- część mechaniczna klucza pozwalająca na otwieranie i zamykanie systemowych zamknięć mechanicznych i elektromechanicznych;

- część mechaniczna musi posiadać patent minimum do 2030 roku;

- część elektroniczna klucza pozwalająca na otwieranie i zamykanie systemowych zamknięć elektromechanicznych, wprowadzenie czasowych ograniczeń ważności klucza, sczytywanie historii zdarzeń z klucza, dodawanie i usuwanie dostępów do zamknięć elektromechanicznych oraz usuwanie zgubionych kluczy elektromechanicznych z systemu klucza bez konieczności zmiany budowy wewnętrznej zamknięć;

- zabezpieczenie klucza elektromechanicznego przed wodą i pyłem – min. IP57;

- bateria umieszczona w kluczu musi być produktem ogólnie dostępnym w obrocie handlowym na rynku polskim;

- sygnalizacja dźwiękowa i wizualna w kluczu świadcząca o poprawnej autoryzacji użytkownika, braku dostępu do zamknięcia, potrzeby wymiany baterii;

- klucz symetryczny,

- możliwość aktualizowania klucza użytkownika (czas, dostęp do zamknięć, okres ważności, harmonogramy) w wielu miejscach wskazanych przez Zamawiającego, bądź zdalnie przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej;

- możliwość przypisania w pamięci klucza praw dostępu do co najmniej 3500 zamknięć 
w systemie;

- możliwość odczytu z pamięci klucza historii ostatnich 2000 zdarzeń (daty, godziny, ID zamknięcia);

- klucz powinien mieć możliwość zapamiętania 20 prób użycia go do otwarcia zamknięć elektromechanicznych tego samego producenta z poza systemu;

- część elektroniczna klucza wyposażona w komponent sterujący nie dostępny w obrocie handlowym;

ZAMKNIĘCIA ELEKTROMECHANICZNE WYSTĘPUJĄCE W SYSTEMIE

Wymagania odnośnie zamknięć elektromechanicznych występujących w systemie:

Niezależnie od wybranych komponentów, wszystkie zamknięcia  elektromechaniczne systemu powinny mieć możliwość zapisu historii ostatnich 2000 zdarzeń (daty, godziny, ID klucza) oraz przechowywania praw dostępu dla 1800 różnych grup kluczy.

Zamknięcia nie mogą posiadać własnych źródeł zasilania tym samym powinny być zasilane z elektromechanicznych kluczy systemowych.

Indywidualne wymagania co do zamknięć systemowych podane poniżej ze względu na typ zamknięcia:

Elektromechaniczne wkładki bębenkowe:

  - klasa trwałości „6” wg normy PN-EN 1303:2015-07,

  - klasa zabezpieczenia kodu „6” oraz klasa odporności na atak co najmniej „D” wg normy PN-EN 1303:2015;

  - klasa odporności na włamanie co najmniej „C” wg normy KT/402/IMP/2014;

  - zabezpieczenie kłódki przed wodą i pyłem co najmniej IP51;

  - klasa odporności na korozję co najmniej „C” wg normy PN-EN 1303:2015 oraz odporność na temperaturę w przedziale -40/+70ºC poświadczone przez producenta;

  - budowa wkładki bębenkowej oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn mających wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym co najmniej 9 elementów blokujących;

  - modularna budowa wkładek (możliwość zmiany wymiaru już wykonanej wkładki bębenkowej);

  - wkładki dwustronne wyposażone w mechanizm tzw. „bezpiecznego sprzęgła”, (możliwość otwarcia wkładki kluczem od zewnątrz także w sytuacji gdy od strony wewnętrznej do wkładki włożony jest drugi klucz);

  - odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję mechanizmu cylindra zamka;

Elektromechaniczne kłódki:

  - klasa zabezpieczenia co najmniej „3” wg normy PN-EN 12320:2013;

  - klasa odporności na korozję „5” wg normy PN-EN 13320:2013 potwierdzona certyfikatem akredytowanych zakładów badawczych np. IMP;

  - zabezpieczenie kłódki przed wodą i pyłem – IP68;

  - zakres pracy w temperaturach w przedziale -40/+70ºC poświadczone przez producenta;

  - budowa cylindra kłódki oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn mających wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym co najmniej 9 elementów blokujących;

  - możliwość wyjęcia klucza tylko po uprzednim zamknięciu kłódki;

  - kabłąk wykonany ze stali hartowanej z dodatkiem boru, średnica kabłąka nie mniej niż 8mm;

  - odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję mechanizmu cylindra zamka;

  - kłódki muszą mieć możliwość zastosowania spasowanych nakładek z tworzywa sztucznego, odwzorowujących kształt okuć historycznych, niewpływających na funkcjonowanie kłódek.

Elektromechaniczne zamki przemysłowe do tub:

  - klasa trwałości „6” wg normy PN-EN 1303:2015-07,

  - klasa zabezpieczenia kodu „6” oraz klasa odporności na atak co najmniej „D” wg normy PN-EN 1303:2015;

  - klasa odporności na włamanie co najmniej „C” wg normy KT/402/IMP/2014;

  - klasa odporności na korozję co najmniej „B” wg normy PN-EN 1303:2015 oraz odporność na temperaturę w przedziale -40/+70ºC poświadczone przez producenta;

  - budowa cylindra zamka oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn mających wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym co najmniej 9 elementów blokujących;

  - odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję mechanizmu cylindra zamka;

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM

Wymagania odnośnie oprogramowania do zarządzania systemem:

Oprogramowanie ma działać w formie usługi przez przeglądarkę internetową. Jako zabezpieczenie wymagany jest tryb SSL dla każdej sesji. System musi mieć możliwość wyboru środowiska serwerowego: Cloud – w środowisku chmurowym lub On Premise – w środowisku lokalnym na serwerach klienta; Musi posiadać również możliwość późniejszych relokacji z Cloude do On Premise i z On Premise do Cloude.

Wymagania dotyczące logowania:

- Wymagane jest posiadanie dedykowanego urządzenia wraz z kluczem do logowania;

- Wymagane jest podanie kodu PIN;

- Klucz oraz kod PIN definiuje zakres uprawnień do zarządzania systemem;

- Wymagane jest posiadanie dedykowanych certyfikatów pozwalających na dostęp do domeny, na której znajduję się oprogramowanie do zarządzania systemem;

Wymagania dotyczące funkcjonalności:

- Oprogramowanie ma pozwalać na dowolne zarządzanie uprawnieniami elektronicznymi;

- Wymagana jest opcja powiadamiania za pomocą poczty elektronicznej o zmianach uprawnień użytkowników dokonanych w systemie;

- Oprogramowanie ma posiadać możliwość zapisu wszystkich zdarzeń w systemie (rejestr zdarzeń);

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję nadawania uprawnień dla użytkowników przy wykorzystaniu harmonogramu czasowego;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję nadawania uprawnień dla użytkowników w zdefiniowanym przez administratora przedziale czasowym;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję odnawiania okresu ważności uprawnień;

- Oprogramowanie w języku polskim.

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję pozwalającą na zdalne nadawanie uprawnień, uprawnienia odbiera są za pomocą zdalnych programatorów

- Oprogramowanie musi posiadać funkcję nadawania zdalnych uprawnień odbieranych za pośrednictwem aplikacji mobilnej bezpośrednio na klucz;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję pozwalającą na tworzenie raportów z systemu;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję pozwalającą na automatyczne tworzenie protokołów wydania kluczy z możliwością dopasowania protokołu do indywidualnych potrzeb klienta;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję pozwalającą na import pracowników do bazy danych systemu;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję pozwalającą na indywidualne określanie uprawnień administratorów lokalnych;

MECHANICZNE ELEMENTY SYSTEMU KLUCZA

Klucze mechaniczne używane w systemie

Wymagania odnośnie kluczy

-	Opatentowany wzór klucza – poprzez kartę kodową przekazaną właścicielowi systemu, ogranicza możliwość nieuprawnionego skopiowania klucza. Ochrona patentowa kluczy i technologii ważna co najmniej do 2030r.

-	Wyposażone w co najmniej jeden element ruchomy stanowiący część konstrukcji klucza, zabezpieczający klucz przed nieautoryzowanym kopiowaniem.

-	Wykonane z jednorodnego materiału o wysokiej odporności na ścieranie, złamanie i ewentualne uszkodzenia przy upadku.

-	Klucze symetryczne.

-	Klucze z możliwością stosowania kolorowych znaczników.

Zamknięcia mechaniczne występujące w systemie

Wkładki bębenkowe

Wymagania odnośnie wkładek bębenkowych występujących w systemie:

-	klasa trwałości „6” wg normy PN-EN 1303:2015,

-	klasa zabezpieczenia kodu „6” oraz klasa odporności na atak co najmniej „C” wg normy PN-EN 1303:2015;

-	klasa odporności na włamanie co najmniej „B” wg normy KT/402/IMP/2005;

-	klasa odporności na korozję „C” wg normy PN-EN 1303:2015 oraz odporność na temperaturę w przedziale -40/+70ºC poświadczone przez producenta;

-	budowa wkładki bębenkowej oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn mających wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym co najmniej 10 elementów blokujących;

-	Modułowa budowa wkładek (możliwość zmiany wymiaru już wykonanej wkładki bębenkowej);

-	wkładki dwustronne wyposażone w mechanizm tzw. „bezpiecznego sprzęgła”,(możliwość otwarcia wkładki kluczem od zewnątrz także w sytuacji gdy od strony wewnętrznej do wkładki włożony jest drugi klucz);

-	odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję mechanizmu wkładki.

Tuby depozytowe

Wymagania odnośnie tub depozytowych do kluczy:

-    Tuba ma mieć możliwość przechowywania klucza o długości min 38 cm;

-    Tuba ma być zamykana w systemie klucza elektronicznego;

-    Tuba ma być zamykana elektromechanicznych zamkiem przemysłowym do tub o parametrach wymienionych w sekcji Elektromechaniczne zamki przemysłowe do tub depozytowych.

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia 24 miesięczny okres gwarancji oraz pełne wsparcie techniczne dostawcy po jej zakończeniu.

Tabelaryczne zestawienie przedmiotu zamówienia.

| Wkładka klucz-klucz, wykończenie Cr * | 26 |
| --- | --- |
| Pół wkładka, wykończenie Cr do zamka nawierzchniowego * | 5 |
| * Wymagana wizja lokalna do określenia właściwych wymiarów wkładek. |
| Tuba depozytowa do przechowywania kluczy min. 38 cm | 4 |
| Tuba depozytowa do przechowywania kluczy min. 25 cm | 1 |
| Mosiężna kłódka w wykończeniu chromowanym klasy 2. | 1 |
| Klucz elektromechaniczny użytkownika | 20 |
| Klucz programujący systemu | 2 |
| Kłódka z stopniem ochrony IP68; 3 klasa zabezpieczenia; kabłąk ze stali hartowanej śr. 8mm dł. 25mm, z dodatkową nakładką stylizującą | 39 |
| Kłódka z stopniem ochrony IP68; 5 klasa zabezpieczenia; kabłąk ze stali hartowanej śr. 14mm dł. 25mm | 3 |
| Elektromechaniczna wkładka przemysłowa do zamknięcia tuby depozytowej | 5 |
| Jednorazowa opłata licencyjna za oprogramowanie klucza centralnego | 1 |
| Opłata roczna hostingowa systemu klucza centralnego | 1 |
| Programator kluczy elektromechanicznych, lokalny | 1 |
| Programator kluczy elektromechanicznych, ścienny | 1 |
| Montaż wszystkich zamknięć | 1 |
| Uruchomienie systemu klucza i przeszkolenie administratora systemu i personelu | 1 |